## Slide 1: Kippstation
Luca Schäfli

## Slide 2: Einleitung
Abschlussarbeit
Projekt für SFS
SCS Standard
Zeitbudget
Notes: Inhalt der IPA: Zeitplan, Arbeitsjournal, Dokumentation und Präsentation
Projekt um Schrauben zu verpacken
Zeitbudget: 120h mit 30h Doku

## Slide 3: Inhalt
Aufbau der Anlage
Telegramme und Image
Visualisierung
Move Modul
Test
Fazit
Zukunft

## Slide 4: Aufbau der Anlage
Legende:
1: An- / Ablieferung der Paletten 4: Kippstationen
2: Einlagerstrecke 5: Regalbediengerät (RBG)
3: Auslagerstrecke
1
2
3
5
4
Kippstation
Ein- / Auslagerstrecke
Regalbediengerät
Externe Sortiermaschine
Materialflussrechner
Mitarbeiter

## Slide 5: Aufbau der Kippstation
Keine Rollen oder Förderketten
Motor zum heben und senken
Sensoren für Position und Belegung der Kippstation
Jede Kippstation hat eine eigene Bedienbox
Auftrag wird vom MFR gesendet

## Slide 6: Anforderungen der Kippstation
Automatikbetrieb
Handbetrieb
Standartablauf
Spezialabläufe
  Auftragsunterbruch
  Auftragsabbruch
  Reinigungsintervall
Standardablauf:

## Slide 7: Image im SCS
Speichert Daten der Transporteinheit wie Gewicht oder Ziel
Wird vor dem eigentlichen Übertrieb übergeben
Wird gelöscht wenn die Anlage gewechselt wird.

## Slide 8: Image bei der Kippstation
Bestehende Image erweitert
Speichert zusätzliche den Kippauftrag
Solange eine Auftrag aktiv ist, ist ein Image vorhanden
Wird erst nach Auftrag beenden gelöscht

## Slide 9: Telegramme
CTM+KS (MFR zu SPS)
CTM+KR (SPS zu MFR)
CSS+OS (SPS zu MFR)

## Slide 10: Aufbau eines Telegrammes (CSS+OS)
Standard Telegramme SIS
Telegramme SFS
Aufbau
  Header
  Inhalt
Feldname | Datentyp | Wert |  | Beschreibung
Protokol | Char[2] | TI | F | Telegrammprotokoll
Version | Char[2] | 22 | F | TIM-Version
DatagramCounter | Char[4] | 0001 | V | Telegrammzähler
CommError | Char[2] | ?? | V | Fehler bei der Telegrammkommunikation
DatagramLenght | Char[6] | 000200 | F | Telegrammlänge - projektspezifisch
Sender | Char[6] | PFA11. | V | Sender
Receiver | Char[6] | MFS01 | V | Empfänger
Sequ_No | Char[4] | 0332 | V | Laufnummer des Telegramms
Handshake | Char[2] | AY | F | Handshake des Telegramms (Anforderung oder Bestätigung)
SourceService | Char[6] | SUB_CT | V | Name des Telegrammsenders
DestinationService | Char[6] | MFS_CT | V | Zielservice
Operation ID | Char[6] | CSS+OS | F | Operation ID
Operation Block Count | Char[6] | 000001 | F | Anzahl Datenblöcke
Operation Block Lenght | Char[6] | 000136 | F | Datenblocklänge - projektspezifisch
Data_Start | Char[6] | NU20.. | F | Fixer Wert
Source_PLC | Char[6] | PFA11. | V | Quell SPS z.B. PFA11
Source | Char[12] | 110010110001 | V | Quell Meldepunkt bzw. Platz z.B. 11 001 0110 001
HuIdent | Char[20] | …………00660181 | V | Handling Unit (ID ist 8-stellig, 6-stellige werden mit führenden Nullen aufgefüllt)
TeleTypeSIS | Char[3] | POR | V | PLR = PLC Status GSR = Einschalt-Gruppenstatus PSR = Positionsstatus POR = Position belegt / nicht belegt
OP_Mode | Char[1] | 0 | V | Operation Mode Source 0 = Automatik gestartet 1 = Gestoppt / Handbetrieb 9 = GSR falsch ausgelöst
Belegung | Char[1] | 0 | V | Belegung 0 = Meldepunkt frei 1 = Meldepunkt belegt
ErrorCode | Char[3] | 123 | V | Werte aus Fehlerliste zur Informationsanzeige
HUIdent 2 | Char[8] |  |  | Handling Unit 2. Halbpalette (ID ist 8-stellig) (gespiegelt von DS)
Dummy | Char[74] | ………………………… ………………………… …………………. | F | Dummy Feld
End_Of_Message | Char[2] | ** | F | Ende Kennzeichen
TI220033??000200PFA11.MFS01.0032AYSUB_CTMFS_CTCSS+OS000001000136
NU20..PFA11.11001011000100000000000000660181POR.0.....................................................................................**

## Slide 11: CTM+KS / CTS+KR Telegramm
CTM+KS steuert die Kippstation
CTS+KR gibt Rückmeldung
Beide Telegramme sind gleich aufgebaut
Die Telegramme schreiben direkt auf das Image der Kippstation
Wichtige Telegrammdaten
  Auftrag
  Reinigen
  Kippen
  Winkel
  Kippen_165
  Wartezeit
  Sortiermaschine
  Füllstand

## Slide 12: Visualisierung
Wird ebenfalls erneuert
War nicht Teil er IPA
Schnittstelle wird später definiert, wenn die Spezifikation dafür fertig ist

## Slide 13: Visualisierung für die Präsentation
Notes: Nach der IPA erstellt

## Slide 14: Move Modul Eingänge

## Slide 15: Move Modul Eingänge
Parameter | Typ | Art | Beschreibung
Bedienung |  |  | 
Auto | BOOL | Wahlschalter | Auto
Hand | BOOL | Wahlschalter | Hand
StartJob | BOOL | Schlüsselschalter | Auftrag Start
ManualUp | BOOL | Drehschalter Imp. | Kippstation Auf
ManualDown | BOOL | Drehschalter Imp. | Kippstation Ab
QuitCleaning | BOOL | Impulstaster | Reinigung Quittieren
Sensorik |  |  | 
HoistingDown | BOOL | Initiator | Kippstation unten
HoistingUp | BOOL | Initiator | Kippstation oben
Occupied | BOOL | Initiator | WAK in Kippstation
Sicherheit |  |  | 
Overload | BOOL | Hilfskontakt | Motorschutzschalter
Austauschsignale |  |  | 
MinimumLevel | BOOL | Externes Signal | Mindestfüllstand unterschritten
SortMachineReady | BOOL | Externes Signal | Sortiermaschine bereit
AS-AS Signale |  |  | 
CraneGiveReady | BOOL | Profinet Signal | RGB zu FA: Freigabe Übergabe erlaubt
CraneGiveStart | BOOL | Profinet Signal | RBG zu FA: Start der Übergabe
CraneGiveEnd | BOOL | Profinet Signal | RBG zu FA: Ende der Übergabe
CraneTakeReady | BOOL | Profinet Signal | RGB zu FA: Freigabe Übernahme erlaubt
CraneTakeStart | BOOL | Profinet Signal | RBG zu FA: Start der Übernahme
CraneTakeEnd | BOOL | Profinet Signal | RBG zu FA: Ende der Übernahme

## Slide 16: Move Modul Ausgänge
Parameter | Typ | Art | Beschreibung
Signalisation |  |  | 
CleaningRequest | BOOL | Impulstaster mit Signallampe gelb | Lampe Reinigung erforderlich
JobInProgress | BOOL | Signallampe grün | Lampe Auftrag läuft
JobFinished | BOOL | Signallampe weiss | Lampe Auftrag beendet
Antriebe |  |  | 
DriveUp | BOOL | Schütz | Schütz Kippmotor auf
DriveDown | BOOL | Schütz | Schütz Kippmotor ab
AS-AS Signale |  |  | 
ConvTakeReady | BOOL | Profinet Signal | FA zu RBG: Freigabe Übergabe erlaubt
ConvTakeReleaseACK | BOOL | Profinet Signal | FA zu RBG: Freigabe, Quittierung der Übergabe
ConvGiveReady | BOOL | Profinet Signal | FA zu RBG: Freigabe Übergabe erlaubt
ConvGiveReleaseACK | BOOL | Profinet Signal | FA zu RBG: Freigabe, Quittierung der Übernahme

## Slide 17: Move Modul Parameter
Parameter | Typ | Kommentar
PlaceNumber | DINT | Platznummer des Förderelementes
TimeoutCrane | DINT | Timeout für Gabelspiel des RBG
TimeoutHoisting | DINT | Überwachungszeit beim Kippen in 100ms
TimeStay165 | DINT | Zeit die auf Position 165° verharrt wird
TakeEnable | BOOL | Freigabe (nur im Nehmen aktiv)
GiveEnable | BOOL | Freigabe (nur im Geben aktiv)
HoistEnable | BOOL | Freigabe (nur bei Kippen aktiv)
ManualApprovalButton | BOOL | Freigabe Handbedienung
SW_TestPlaceOccAfterGive | BOOL | Testen ob der Platz nach Geben frei ist
SW_SendPlaceGetsFree | BOOL | Die Meldung "TE verlässt den Platz" senden
SW_SendPlaceIsFree | BOOL | Die Meldung "TE hat den Platz verlassen" senden
SW_SendPlaceOccupied | BOOL | Die Meldung "Platz mit einer TE belegt" senden
SW_SendWarningRBG | BOOL | Warnung wenn RBG nicht bereit ist senden

## Slide 18: Move Modul State Machine (einfach)

## Slide 19: Move Modul State Machine

## Slide 20: Tests
SIS Dog für Telegramme
Beobachtungstabelle
Toche Panel für Fehler
Ergebnisse werden in eine Checkliste eingetragen

## Slide 21: Aufzeichnungen

## Slide 22: Präsentation des Programmes

## Slide 23: Fazit
Gut auf die Ausbildung angepasst
Grosse Selbständigkeit
SIS Dog hat viel Zeit in Anspruch genommen
Anspruchsvollster Teil: Checkliste schreiben

## Slide 24: Zukunft
Weiter am Projekt Arbeiten
Kleinere Anpassung die nachträglich spezifiziert wurden
WinCC Schnittelle definieren
Pendenzenliste weiter führen und ablegen
Übergabe des Projektes vor Lehrabschluss